## Slide 1
CÔNG NGHỆ TÊN LỬA
Hành Trình Chinh Phục Vũ Trụ
Từ Thuốc Súng Đến Sao Hỏa
"Trái Đất là cái nôi của nhân loại, nhưng không ai có thể sống mãi trong cái nôi."
— Konstantin Tsiolkovsky, 1895

## Slide 2
Tại Sao Khám Phá Vũ Trụ?
02
Trụ cột | Ý nghĩa | Ví dụ
Khoa học | Hiểu nguồn gốc vũ trụ, sự sống | James Webb, Perseverance
Công nghệ | Spin-off y tế, vật liệu, CNTT | GPS, MRI, máy lọc nước
Kinh tế | Ngành vũ trụ toàn cầu | 500+ tỷ USD/năm (2023)
Tương lai | Bảo đảm tồn tại loài người | Thuộc địa Sao Hỏa
384.400
km đến Mặt Trăng
4,24
năm ánh sáng đến sao gần nhất
1.000+
năm phát triển tên lửa
270+
phi hành gia sống trên ISS
Việt Nam: VinSpace, MicroDragon, chương trình đào tạo vũ trụ đang hình thành.

## Slide 3
Nguồn Gốc Tên Lửa — 1.000 Năm Phát Triển
03
TK 9
Tên lửa
Trung Quốc
1232
Trận
Kai-Feng
1903
Tsiolkovsky
Phương trình
1926
Goddard
NL lỏng
1942
V-2
Bay thành công
1957
Sputnik
Vào quỹ đạo
 | Tsiolkovsky | Oberth | Goddard
Quốc tịch | Nga (1857–1935) | Đức (1894–1989) | Mỹ (1882–1945)
Đóng góp | Phương trình tên lửa | Sáng lập Hội VfR | NL lỏng đầu tiên
Di sản | Nền tảng lý thuyết | Dìu dắt von Braun | 214 bằng sáng chế
Thí nghiệm Goddard (16/3/1926): Bay cao 12,5m trong 2,5 giây — tên lửa nhiên liệu lỏng đầu tiên.
"Tên lửa hoạt động hoàn hảo trong chân không — thực ra còn tốt hơn trong khí quyển."
— Robert Goddard

## Slide 4
Cuộc Đua Không Gian (1957–1972)
04
V-2 (1942)
14m cao, 13.000 kg
Lực đẩy: 68,6 kN | Isp: ~210s
Tầm bắn: 320 km | Trần bay: 88 km
Cha đẻ: Wernher von Braun (24 tuổi)
Mốc | Liên Xô | Mỹ
Vệ tinh đầu tiên | Sputnik 1 (4/10/1957) | Explorer 1 (31/1/1958)
Người vào vũ trụ | Gagarin (12/4/1961) | Glenn (20/2/1962)
Người lên Mặt Trăng | — | Armstrong (20/7/1969)
Saturn V — Tên Lửa Vĩ Đại Nhất Lịch Sử
111m
chiều cao
2.970T
kg khi phóng
7.600kN
lực đẩy tầng 1
12
người lên Mặt Trăng
Chi phí (2024): 280 tỷ USD toàn chương trình | Thu thập 382 kg mẫu đất đá

## Slide 5
SpaceX và Cuộc Cách Mạng Tái Sử Dụng
05
Thời kỳ | Tên lửa | Chi phí/kg | Ghi chú
1960s | Saturn V | ~170.000 USD | Apollo era
1981–2011 | Space Shuttle | ~54.000 USD | 135 chuyến bay
2010 | Falcon 9 (ban đầu) | 65.000 USD | SpaceX ra mắt
2023 | Falcon 9 (tái sử dụng) | 1.500 USD | Giảm 97,7%!
Mục tiêu | Starship | ~100 USD | Mục tiêu 2030
21/12/2015 — Falcon 9 lần đầu hạ cánh thành công
30/3/2017 — Lần đầu tái sử dụng tầng một đã bay
100+ lần hạ cánh thành công tính đến nay
200+ lần phóng/năm (2023) — kỷ lục lịch sử
Chart: 
| 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2023
Lần phóng/năm | 50 | 80 | 110 | 140 | 200

## Slide 6
Nguyên Lý Phản Lực — Định Luật Newton Thứ 3
06
F = (dm/dt) × vₑ
F = Lực đẩy (Newton)
dm/dt = Lưu lượng khí xả (kg/s)
vₑ = Vận tốc khí xả (m/s)
✕ Sai: Tên lửa cần không khí để đẩy vào
✓ Đúng: Tên lửa tự tạo lực đẩy bằng phun khối lượng — không cần môi trường bên ngoài
Động cơ Merlin 1D (Falcon 9)
287
kg/giây lưu lượng NL
3.250
m/s vận tốc khí xả
934 kN
lực đẩy mỗi động cơ
9×
động cơ = 8.400 kN
Ví dụ: Bóng bay bị thổi — khi buông tay, khí thoát ra phía sau đẩy bóng bay về phía trước.

## Slide 7
Phương Trình Tsiolkovsky (1903)
07
Δv = vₑ × ln(m₀ / mf)
Δv = Biến thiên vận tốc | vₑ = Vận tốc khí xả
m₀ = Khối lượng ban đầu | mf = Khối lượng cuối
Tại sao 90% là nhiên liệu?
LEO cần Δv ≈ 9,4 km/s
Tỷ lệ = e^(9,4/3,5) ≈ 14,7
→ 1 kg tải trọng cần 14,7 kg NL+cấu trúc
Chart: 
| NL tầng 1 (72%) | NL tầng 2 (21%) | Cấu trúc (4%) | Tải trọng (3%)
Khối lượng | 72 | 21 | 4 | 3
Phương án | Tỷ lệ cần | Khả thi?
1 tầng lên LEO | 22,9:1 | Không thể
2 tầng | 2,85:1 + 5,15:1 | Khả thi!
Mỗi tầng hết NL → tách ra → giảm khối lượng → tầng tiếp đạt vận tốc cao hơn.

## Slide 8
Vận Tốc Thoát và Xung Lượng Riêng (Isp)
08
Thiên thể | Vận tốc thoát | So sánh
Trái Đất | 11,2 km/s | = 40.320 km/h
Mặt Trăng | 2,4 km/s | Dễ hơn 4,7 lần
Sao Hỏa | 5,0 km/s | Dễ hơn 2,2 lần
Mộc Tinh | 59,5 km/s | Khó hơn 5,3 lần
Nhiên liệu | Isp (s) | Ứng dụng
Rắn | 240–270 | SRB (SLS, Ariane)
LOX/RP-1 | 260–310 | Falcon 9, Saturn V
LOX/Methane | 280–380 | Starship (Raptor)
LOX/LH₂ | 365–450 | SLS, H-IIA
Động cơ ion | 1.500–3.500 | Dawn, Hayabusa
Thang Δv — Ngân Sách Năng Lượng
Du lịch vũ trụ
2 km/s
LEO (ISS)
9,4 km/s
GEO (vệ tinh)
10,9 km/s
Mặt Trăng
10,9 km/s
Sao Hỏa
12,3 km/s

## Slide 9
Cấu Tạo Bên Trong — Falcon 9
09
VÒM BẢO VỆ (Fairing)
Composite carbon, Ø5,2m
TẦNG HAI
1 Merlin Vacuum, Isp=348s, 107.500 kg NL (21%)
KHỚP NỐI (Interstage)
Bu lông nổ tách tầng
TẦNG MỘT
9 Merlin 1D, 395.700 kg NL (72%), tái sử dụng 10–15 lần
ĐỘNG CƠ + CHÂN
Giá đỡ thép, chân hạ cánh xếp, cánh lưới titan
Thành phần | Khối lượng | Tỷ lệ
NL tầng 1 (LOX+RP-1) | ~395.700 kg | 72%
NL tầng 2 (LOX+RP-1) | ~115.600 kg | 21%
Cấu trúc + động cơ | ~22.200 kg | 4%
Tải trọng (LEO) | ~22.800 kg | 4%
94% khối lượng tên lửa là nhiên liệu. Chỉ 4% là tải trọng.
Bình chứa: Nhôm 2219-T87, dày 3–6mm (mỏng hơn đồng xu)
Cánh lưới: Titan, chịu 1.200°C khi tái nhập
Mối hàn: Hàn khuấy ma sát (FSW) — bền hơn 30%

## Slide 10
Nhiên Liệu Tên Lửa và Động Cơ
10
Loại | Isp | Ưu điểm | Ứng dụng
Rắn (APCP) | 270s | Đơn giản, lực đẩy lớn | SRB SLS, Ariane
LOX/RP-1 | 310s | Kiểm chứng, rẻ | Falcon 9, Atlas V
LOX/LH₂ | 450s | Isp cao nhất | SLS, H-IIA
LOX/Methane | 360–380s | SX được trên Sao Hỏa! | Starship Raptor
Động cơ | Tên lửa | Lực đẩy | Isp
F-1 | Saturn V tầng 1 | 1.522 kN | 263s
Merlin 1D | Falcon 9 | 934 kN | 310s
RS-25 | SLS | 2.110 kN | 453s
Raptor 3 | Starship | 510 kN | 380s
Vòi phun De Laval: Thu hẹp → Họng (Mach 1) → Mở rộng (Mach 3–5). Trong chân không, phần mở rộng tăng vận tốc lên trên tốc độ âm thanh.
Làm mát tái sinh: NL lạnh (-183°C) chảy quanh buồng đốt 3.600K trước khi vào đốt → giữ thành dưới 800°C.

## Slide 11
Từ T-24h Đến T-0: Quy Trình Phóng Falcon 9
11
Thời điểm | Sự kiện
T-24h | Nạp nhiên liệu (LOX + RP-1, tổng 2–3 giờ)
T-4h | Kiểm tra điện tử cuối, niêm phong tải trọng
T-1h | Trình tự tự động — máy tính tiếp quản
T-10m | Kiểm tra thủy lực, thử servo con quay hồi chuyển
T-45s | Khởi động động cơ: 250 bar trong 100ms
T-3s | 9 động cơ đủ công suất (13.700 kN), kẹp giữ
T-0 | Bu lông nổ tung — CẤT CÁNH!
250 bar
trong 100 mili giây
3G
gia tốc lúc phóng
180 dB
tương đương sấm sét

## Slide 12
Từ Mặt Đất Lên Quỹ Đạo — 9 Phút
12
Thành phần Δv | Giá trị | Ghi chú
Vận tốc quỹ đạo | 7,8 km/s | Tốc độ tối thiểu
Tăng độ cao | 1,6 km/s | Chống trọng lực
Tổn thất trọng lực | 1,0 km/s | Liên tục chống
Lực cản khí quyển | 0,2 km/s | Nhỏ hơn tưởng
Tổng cộng | ~10,7 km/s | Trong ~9 phút
Các Giai Đoạn Bay
T+0–10s: Phóng thẳng đứng (0–2 km)
T+10s: Quay trọng lực, bắt đầu nghiêng
T+60–80s: Max-Q (15 km) — áp suất đỉnh
T+162s: Tắt động cơ tầng 1 (MECO, 65 km)
T+170s: Tách tầng
T+171–530s: Tầng 2 đốt → 7.800 m/s
→ Quỹ đạo LEO (185 km)
Tái sử dụng: Boostback → Entry burn → Cánh lưới titan → Hạ cánh (±1m, 2 m/s)
Tên lửa bỏ: ~60 triệu USD | Tái sử dụng: ~30 triệu USD → Tiết kiệm 50%

## Slide 13
Hành Trình 384.400 km — Trái Đất đến Mặt Trăng
13
Tham số | Giá trị
Khoảng cách | 384.400 km (30× đường kính Trái Đất)
Vận tốc thoát | 11,2 km/s
Δv đốt TLI | ~3,2 km/s
Thời gian bay | ~3 ngày (72–96 giờ)
Hạ cánh | ~12 phút từ 9 km
Độ trễ liên lạc | 1,28s một chiều
Phi hành gia | Vai trò | Đặc biệt
Neil Armstrong | Chỉ huy | Người đầu tiên trên Mặt Trăng
Buzz Aldrin | Phi công LM | Người thứ hai, nhà địa chất
Michael Collins | Phi công CM | Bay quanh 30 vòng, không hạ cánh
Dòng thời gian Apollo 11 (16–24/7/1969)
16/7 09:32
Phóng từ Mũi Kennedy
16/7 14:22
Đốt TLI — rời quỹ đạo Trái Đất
19/7 17:22
Đốt LOI — vào quỹ đạo Mặt Trăng
20/7 20:17
The Eagle has landed!
21/7 02:56
Bước đi đầu tiên của Armstrong
24/7 16:50
Hạ xuống Thái Bình Dương
Tổng thời gian: 8 ngày 3 giờ 18 phút

## Slide 14
Apollo 11 — 12 Phút Căng Thẳng Nhất (20/7/1969)
14
9 km
Bắt đầu hạ cánh, v = 1.600 m/s
7 km
Xoay → phi hành đoàn nhìn bề mặt
3 km
Bãi đáp đầy đá! Chuyển thủ công
75 m
Hover, chọn điểm hạ cánh mới
0 m
Chạm đất 0,9 m/s. NL còn: 25 GIÂY
Hoạt Động Trên Bề Mặt
21 giờ 31 phút trên bề mặt
EVA: Armstrong 2h31m, Aldrin 1h10m
21,5 kg mẫu đá thu thập
Gương phản xạ laser (vẫn hoạt động!)
"That's one small step for a man, one giant leap for mankind."
— Neil Armstrong, 21/7/1969
"Magnificent desolation." — Buzz Aldrin

## Slide 15
Cách Đến Mặt Trăng — Cơ Học Quỹ Đạo
15
Lần đốt | Δv | Mục đích | Nếu thất bại
TLI | 3.258 m/s | Rời LEO → Mặt Trăng | Lạc vào không gian sâu
LOI | 1.068 m/s | Phanh vào quỹ đạo MT | Bay qua Mặt Trăng
Hạ cánh | ~1.900 m/s | Quỹ đạo → bề mặt | Rơi thẳng đứng
TEI | 1.006 m/s | Rời MT → Trái Đất | Mắc kẹt mãi mãi
So Sánh Chiều Cao
Starship
120m
Saturn V
111m
Big Ben
96m
Tượng NTDo
93m
Mạng lưới liên lạc Apollo: 3 trạm mặt đất, ăng-ten 64m, 2,4 kbps (< 1/1000 tốc độ 3G).

## Slide 16
Quỹ Đạo và Trạm Vũ Trụ Quốc Tế (ISS)
16
Quỹ đạo | Độ cao | Chu kỳ | Ứng dụng
LEO | 200–2.000 km | 90 phút | ISS, Hubble, Starlink
MEO | 2.000–35.786 km | 2–24 giờ | GPS, GLONASS
GEO | 35.786 km | 24 giờ | Thời tiết, truyền hình
ISS — Thông Số Kỹ Thuật
Độ cao: 408 km | Tốc độ: 7,66 km/s
15,5 vòng/ngày (quan sát bằng mắt thường!)
Kích thước: 109m × 73m (= sân bóng đá)
420.000 kg | 15 mô-đun | 6–7 người
2.500 m² pin mặt trời, 120 kW
25+ năm liên tục có người ở (từ 2000)
Hệ cơ quan | Ảnh hưởng vi trọng lực
Xương | Mất 1%/tháng mật độ xương
Cơ bắp | Teo 10%/tuần nếu không tập
Chất lỏng | Dồn 1,5–2L lên đầu
Thị giác | Áp lực dịch não tủy
Phi hành gia tập 2,5 giờ/ngày. Nước tiểu tái chế 93%.

## Slide 17
68 Năm Khám Phá Vũ Trụ — Các Sứ Mệnh Lớn
17
Năm | Sứ mệnh | Thành tích
1957 | Sputnik 1 | Vệ tinh nhân tạo đầu tiên
1961 | Vostok 1 | Gagarin — người đầu tiên vào vũ trụ
1969 | Apollo 11 | Armstrong — đi bộ trên Mặt Trăng
1970 | Apollo 13 | Trở về an toàn sau sự cố
1977 | Voyager 1&2 | Ra khỏi Hệ Mặt Trời
1998 | ISS | 25+ năm có người liên tục
2020 | Perseverance | Ingenuity — bay trên Sao Hỏa
Voyager 1 — Sứ Mệnh Vĩ Đại Nhất
24,8 tỷ km — xa nhất lịch sử
17 km/s (HN→HCM trong 5 giây)
47+ năm hoạt động (thiết kế 5 năm)
Đĩa Vàng: hình ảnh Trái Đất, hạn 1,5 tỷ năm
Ingenuity — Bay trên Sao Hỏa
1,8 kg — thiết kế 5 chuyến bay
Thực tế: 70+ chuyến bay!
Khí quyển 1% Trái Đất (= 35 km cao)
Máy bay đầu tiên trên hành tinh khác

## Slide 18
Artemis và Starship — Tương Lai Gần
18
Sứ mệnh | Thời gian | Mục tiêu
Artemis I | 11/2022 | ✓ Hoàn thành. SLS/Orion, 25,5 ngày
Artemis II | 2025–2026 | Bay quanh Mặt Trăng có người
Artemis III | 2027–2028 | Phụ nữ + da màu đầu tiên lên MT
Artemis IV+ | 2030+ | Hiện diện lâu dài, Lunar Gateway
Starship — Lớn Nhất Từng Chế Tạo
120m
chiều cao
74 MN
lực đẩy
33× Raptor | LOX/CH₄ | Tải trọng MT: 50 tấn
Tầm Nhìn Sao Hỏa — SpaceX
2026–27: Hàng hóa không người lái thử nghiệm
2028–29: Chuyến bay có người đầu tiên
2030s: Căn cứ đầu tiên, tối đa 1.000 người/cửa sổ phóng
ISRU: CO₂ + H₂O trên Sao Hỏa → CH₄ + O₂ = nhiên liệu về!

## Slide 19
Du Lịch Vũ Trụ và Công Nghệ Đẩy Mới
19
Công ty | Loại | Giá vé | Độ cao
Virgin Galactic | Cận quỹ đạo | ~450.000 USD | 86 km
Blue Origin | Cận quỹ đạo | ~300.000 USD | 100 km
SpaceX Crew Dragon | Quỹ đạo + EVA | 50–100M USD | 408 km
Axiom Space | Quỹ đạo 1 tuần | ~55M USD | 410 km
Công nghệ | Isp | Bay Mars | Trạng thái
Hóa học (RP-1) | 360s | 9 tháng | Trưởng thành
Nhiệt hạt nhân | 800–900s | 4–5 tháng | Nghiên cứu
Điện hạt nhân | 3.000–5.000s | 2–3 tháng | Phòng lab
VASIMR | 5.000+s | <2 tháng | Nguyên mẫu
Xu hướng: 300.000 USD (2023) → ~10.000 USD trong 20 năm (khi Starship hoạt động).

## Slide 20
Tương Lai Loài Người Trong Vũ Trụ
20
Thuộc Địa Sao Hỏa
2030–2050: 10–100 người, năng lượng hạt nhân, ISRU
2050–2100: 1.000+ người, thủy canh, in 3D nơi ở
2100+: 100.000+ người, terraforming, thành phố
Cửa sổ phóng: 2 năm một lần
Thang Máy Vũ Trụ (2100+)
Cáp từ mặt đất → 35.786 km (GEO)
Chi phí lý thuyết: ~$100/kg
Thách thức: vật liệu ống nano carbon
Du Hành Liên Sao (2150+)
Proxima Centauri: 4,24 năm ánh sáng
Voyager: 73.000 năm để đến!
Breakthrough Starshot: 0,2c, 20 năm
"Ngôi sao gần nhất cách chúng ta 4,24 năm ánh sáng. Voyager 1 cần 73.000 năm để đến đó."
—

## Slide 21
Tổng Kết — Năm Điều Quan Trọng Nhất
21
01
1.000+ Năm Phát Triển
Từ thuốc súng TQ → V-2 → Saturn V → Falcon 9 → Starship
02
Vật Lý Chính Xác
Δv = vₑ × ln(m₀/mf) — NASA, SpaceX, ESA dùng mỗi ngày
03
Đã Đến Mặt Trăng
12 người trên Mặt Trăng. Voyager 24,8 tỷ km. Ingenuity bay trên Sao Hỏa.
04
Du Lịch Vũ Trụ Bắt Đầu
Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX — giá đang giảm mỗi năm
05
Sao Hỏa Trong 20–30 Năm
Starship + ISRU + cửa sổ 2 năm = con đường khả thi

## Slide 22
Vươn Tới Các Vì Sao
"Trái Đất là cái nôi của nhân loại, nhưng không ai có thể sống mãi trong cái nôi."
— Tsiolkovsky
Lĩnh vực | Vị trí | Kỹ năng cần
Kỹ thuật | Kỹ sư tên lửa, hệ thống | Vật lý, cơ khí
Khoa học | Thiên văn, địa vật lý | Toán, vật lý, hóa
Phần mềm | KS hàng không vũ trụ | Lập trình, AI
Kinh doanh | Quản lý sứ mệnh | KD, CNTT
Việt Nam: MicroDragon (2019) | NanoDragon (2021) | VinSpace — tương lai đang mở.
22

## Slide 23
Artemis I — Sứ Mệnh Lịch Sử (11/2022)
23
Thông số | Giá trị
Ngày phóng | 16/11/2022, 01:47 UTC
Tên lửa | SLS Block 1 (4× RS-25 + 2× SRB)
Thời gian | 25 ngày 10 giờ 53 phút
Xa nhất | 432.210 km (kỷ lục!)
Tốc độ tái nhập | 40.000 km/h
Nhiệt độ khiên | 2.760°C
Thành Tựu Kỹ Thuật
Khiên nhiệt hoạt động hoàn hảo (2.760°C)
Dẫn đường chính xác ±1 km sau 800.000 km
Hệ thống hỗ trợ sự sống sẵn sàng
CubeSat BioSentinel đo bức xạ lên nấm men
Lần đầu tiên tàu vũ trụ cho người bay sâu vào không gian liên hành tinh kể từ Apollo 17 (1972) — 50 năm vắng bóng.

## Slide 24
Artemis II — Phi Hành Đoàn Tiên Phong
24
Phi hành gia | Quốc tịch | Vai trò | Ý nghĩa
Reid Wiseman | Mỹ | Chỉ huy | 6 tháng ISS
Victor Glover | Mỹ | Phi công | Người da màu đầu tiên bay đến MT
Christina Koch | Mỹ | Chuyên gia 1 | Phụ nữ đầu tiên bay đến MT
Jeremy Hansen | Canada | Chuyên gia 2 | Người Canada đầu tiên ngoài LEO
~10
ngày sứ mệnh
8.900 km
gần nhất Mặt Trăng
370.000
km xa nhất Trái Đất
Artemis II không chỉ là kỹ thuật — đây là tuyên bố rằng vũ trụ thuộc về toàn nhân loại.

## Slide 25
Artemis III — Cực Nam Mặt Trăng và Nước Đá
25
Sứ mệnh | Năm | Phát hiện nước đá
Chandrayaan-1 (Ấn Độ) | 2008 | Tín hiệu quang phổ nước đá
LCROSS (NASA) | 2009 | Xác nhận 5,6% nước theo khối lượng
LRO (NASA) | 2009–nay | Bản đồ vùng bóng tối vĩnh cửu
Vùng Bóng Tối Vĩnh Cửu (PSR)
MT không nghiêng trục → đáy miệng núi lửa cực không bao giờ có nắng
Nhiệt độ: -248°C đến -173°C
Nước đá tồn tại hàng tỷ năm
Tài nguyên: nước uống, oxy thở, hydro nhiên liệu
Mục Tiêu Khoa Học
Mẫu địa chất cổ đại (>4 tỷ năm)
Xác nhận trữ lượng nước đá
Đo bức xạ cho căn cứ dài hạn
Thử nghiệm ISRU quy mô nhỏ

## Slide 26
Lunar Gateway — Trạm Vũ Trụ Mặt Trăng
26
Thông số | Giá trị
Quỹ đạo | NRHO: 3.000–70.000 km quanh MT
Chu kỳ | ~7 ngày
Phi hành đoàn | 4 người, 30–90 ngày/lần
Mô-đun đầu | PPE + HALO (2026–2027)
Đối tác | NASA, ESA, JAXA, CSA
Mục đích | Giải thích
Staging point | Trung chuyển xuống Mặt Trăng
Kho nhiên liệu | Từ nước đá MT sản xuất
Bệ phóng Mars | Điểm xuất phát Sao Hỏa
Phòng thí nghiệm | Nghiên cứu môi trường MT
PPE
60 kW mặt trời + ion
HALO
Nơi ở, hỗ trợ sống
I-HAB
Mở rộng (ESA/JAXA)
ESPRIT
Tiếp NL, truyền thông
Quỹ đạo NRHO: cần rất ít NL duy trì — lực hút TĐ và MT gần như cân bằng.

## Slide 27
Starship HLS — Hạ Cánh Mặt Trăng Thế Hệ Mới
27
Thông số | Apollo LM | Starship HLS
Chiều cao | 7m | 50m (tòa nhà 15 tầng!)
Tải trọng | 100 kg | 100.000 kg
Phi hành đoàn | 2 người | 4+ người
Thời gian bề mặt | ~2 ngày | Nhiều tuần → tháng
Tái sử dụng | Không | Hoàn toàn
Quy Trình Hoạt Động
1
HLS phóng lên quỹ đạo (không người)
2
Nhiều chuyến tiếp NL (tanker)
3
Bay đến Gateway → Phi hành đoàn lên HLS
4
Hạ cánh Mặt Trăng → Sứ mệnh bề mặt → Về Orion

## Slide 28
Tốc Độ Ánh Sáng — Rào Cản Tuyệt Đối
28
c = 299.792.458 m/s
Hành trình | Thời gian ánh sáng
HN → TPHCM | 0,004 mili giây
Vòng quanh Trái Đất | 0,133 giây
TĐ → Mặt Trăng | 1,28 giây
TĐ → Mặt Trời | 8 phút 20 giây
TĐ → Proxima Centauri | 4,24 năm
TĐ → Andromeda | 2,5 triệu năm
Tại Sao Không Vượt Được?
0,1c
Khối lượng +0,5%
0,5c
Khối lượng +15%
0,9c
Khối lượng +129%
0,99c
Khối lượng +607%
0,999c
Khối lượng +2.234%
c
Khối lượng VÔ CỰC
Voyager (17 km/s) → Proxima: 73.000 năm. Ngay cả 20% c: 21 năm nhưng tàu chỉ vài gram.

## Slide 29
Thang Đo Khoảng Cách Vũ Trụ
29
Đơn vị | Bằng bao nhiêu km | Dùng cho
km | 1 | Hệ Mặt Trời gần
AU | 149.597.870 | Trong hệ Mặt Trời
Năm ánh sáng | 9.461.000.000.000 | Liên sao
Parsec | 30.857.000.000.000 | Thiên văn học
Megaparsec | 3.260.000 ly | Giữa các thiên hà
Từ Nhà Ra Vũ Trụ
Trái Đất → Mặt Trăng
384.400 km
1,28s ánh sáng
Trái Đất → Mặt Trời
149,6 triệu km
8,3 phút
Voyager 1
24,8 tỷ km
23 giờ
Proxima Centauri
40.000 tỷ km
4,24 năm
Vũ trụ quan sát được
Ø 93 tỷ năm ánh sáng
Dải Ngân Hà: 100.000 ly rộng | 100–400 tỷ sao | Mặt Trời cách trung tâm 26.000 ly

## Slide 30
Giãn Nở Thời Gian — Thuyết Tương Đối Einstein
30
t = t₀ / √(1 - v²/c²)
Tốc độ | 1 năm trên tàu = | Trên Trái Đất
0,5c | 1 năm | 1,15 năm
0,9c | 1 năm | 2,29 năm
0,99c | 1 năm | 7,09 năm
0,9999c | 1 năm | 70,7 năm
Nghịch Lý Song Sinh
Năm 2050: cả hai 20 tuổi
Em bay 0,99c trong 20 năm TĐ
Năm 2070: Anh 40 tuổi
Em trở về: mới 21,4 tuổi!
Chênh lệch: 18,6 năm
Đã Chứng Minh Thực Nghiệm
Đồng hồ nguyên tử trên máy bay chạy chậm hơn đúng như dự đoán
GPS cần hiệu chỉnh 38 μs/ngày — nếu không, sai hàng km
Muon tia vũ trụ sống lâu hơn 10× vì bay gần tốc độ ánh sáng

## Slide 31
Nghịch Lý Fermi — "Mọi Người Đang Ở Đâu?"
31
N = R* × fp × ne × fl × fi × fc × L
Phương trình Drake (1961) — Ước tính: 1 đến hàng triệu văn minh trong Dải Ngân Hà.
Giả thuyết | Giải thích
Trái Đất đặc biệt | Điều kiện sự sống thông minh cực kỳ hiếm
Bộ lọc Vĩ đại | Sự kiện tuyệt chủng phổ quát phía trước
Họ đang ở xa | Khoảng cách quá lớn, tín hiệu chưa đến
Họ đang im lặng | Văn minh tiên tiến không phát sóng
Zoo Hypothesis | Quan sát nhưng không liên lạc
SETI tìm kiếm tín hiệu từ 1960 | Tín hiệu 'Wow!' (1977) không bao giờ lặp lại
Breakthrough Listen: 100 triệu USD, 10 năm | JWST: phân tích khí quyển ngoại hành tinh
"Hai khả năng: hoặc chúng ta cô đơn, hoặc không. Cả hai đều đáng sợ."
— Arthur C. Clarke

## Slide 32
Thách Thức Vật Lý Của Du Hành Liên Sao
32
Khoảng Cách
Proxima (4,24 ly): Voyager cần 73.000 năm
Năng Lượng
1 tấn → 10% c = 125 triệu tấn TNT = 125 năm điện thế giới
Con Người
Tuổi thọ, bức xạ, vi thiên thạch, cô lập, tài nguyên
Phương pháp | Tốc độ | Thời gian Proxima | Trạng thái
Hóa học | 0,006% c | 73.000 năm | Có thể
Hạt nhân nhiệt | 0,1–0,5% c | 1.000–4.000 năm | Nghiên cứu
Fusion | 5–10% c | 40–90 năm | Lý thuyết
Buồm laser | 20% c | ~21 năm | Đề xuất
Antimatter | 90%+ c | ~5 năm | Viễn tưởng

## Slide 33
Tàu Thế Hệ và Giấc Ngủ Đông
33
Tàu Thế Hệ (Generation Ship)
Nhiều thế hệ sinh ra, sống, chết trên tàu
Hình trụ quay (trọng lực giả 1G)
Ø 500m–2km, dài 2–10 km
Khu dân cư, nông nghiệp, nhà máy
Hệ sinh thái khép kín tự duy trì
Thách thức: xã hội, di truyền, chính trị
Giấc Ngủ Đông Cryogenic
Giữ tế bào đơn lẻ trong LN₂: OK
Hồi sinh động vật lớn: chưa được
Tinh thể nước phá vỡ tế bào
NASA nghiên cứu 'Torpor' (~-1°C)
Giảm trao đổi chất 50–70%
Torpor cho Mars: đang nghiên cứu nghiêm túc
Ngủ đông hoàn toàn = viễn tưởng. Torpor cho Sao Hỏa = khoa học thực.

## Slide 34
Breakthrough Starshot — Buồm Laser 20% c
34
20%
tốc độ ánh sáng
21 năm
đến Alpha Centauri
1–10g
tổng khối lượng tàu
100M$
ngân sách NC
Nguyên Lý
Phóng StarChip (vài gram) lên quỹ đạo
Mạng lưới laser 1 GW chiếu lên buồm
Buồm 3,5 m², dày vài nguyên tử (graphene)
Gia tốc 0 → 60.000 km/s trong ~10 phút
+4,24 năm để tín hiệu ảnh về Trái Đất
Thách Thức Chưa Giải
Giữ buồm ổn định ở 0,2c khi va đập bụi?
Laser 1 GW tập trung: chưa có công nghệ
Tín hiệu từ 4 ly: triệu triệu phần watt
Phóng hàng nghìn chip, 1 cái sống = thành công
Đây là kế hoạch thực tế, không viễn tưởng — vật lý đã chứng minh. Thách thức là kỹ thuật.

## Slide 35
Project Orion — Tàu Vũ Trụ Chạy Bằng Bom Hạt Nhân
35
Ý Tưởng (1958–1963)
Thả bom hạt nhân nhỏ phía sau mỗi 1–10s
Năng lượng nổ đẩy tàu qua tấm push plate thép
Isp: 6.000–100.000s (10–200× hóa học!)
Tốc độ: 3–10% c cho phiên bản liên sao
Bị hủy 1963: Hiệp ước cấm thử hạt nhân
Phiên bản | Khối lượng | Tải trọng | Tốc độ
Interplanetary | 10.000 tấn | 300 tấn | 3% c
Interstellar | 400.000 tấn | 1.200 tấn | 3–10% c
Phiên Bản Hiện Đại
Dự án Medusa: bom nhiệt hạch siêu nhỏ
Ít phóng xạ, hiệu quả hơn
Vật lý khả thi, chưa có ý chí chính trị
"Project Orion là cách duy nhất mà con người 1960 có thể du hành liên sao. Chúng ta đã bỏ lỡ vì chính trị."
— Freeman Dyson

## Slide 36
Warp Drive — Khoa Học Hay Viễn Tưởng?
36
Metric Alcubierre (1994)
Không di chuyển trong không-thời gian, mà di chuyển VỚI không-thời gian.
Co phía trước + Giãn phía sau → tàu trong bong bóng phẳng, đạt siêu ánh sáng.
Khía cạnh | Đánh giá
Toán học | Nhất quán với Tương Đối Tổng Quát
Vật lý | Cần vật chất tối (năng lượng âm)
NL ban đầu (1994) | = khối lượng Mộc Tinh → E
NL cải thiện (2012) | ~700 kg vật chất tối (Harold White, NASA)
Thực nghiệm | Chưa ai tạo NL âm ổn định
Warp drive không vi phạm vật lý đã biết — chỉ cần vật liệu/năng lượng chưa biết cách tạo ra.

## Slide 37
Kỷ Nguyên NewSpace — Cách Mạng Tư Nhân
37
Công ty | Nhà sáng lập | Sản phẩm | Điểm mạnh
SpaceX | Elon Musk (2002) | Falcon 9, Starship | Chi phí thấp nhất, tái sử dụng
Blue Origin | Jeff Bezos (2000) | New Shepard, Glenn | Động cơ BE-4, du lịch
Rocket Lab | Peter Beck (2006) | Electron, Neutron | Vệ tinh nhỏ giá rẻ
Relativity | Tim Ellis (2015) | Terran 1, R | In 3D 95% tên lửa
2002
SpaceX thành lập
2010
Falcon 9 phóng lần đầu
2012
Dragon cập bến ISS
2015
Falcon 9 hạ cánh tái sử dụng
2020
Crew Dragon đưa người lên ISS
2023
Starship đạt quỹ đạo

## Slide 38
Việt Nam Trong Kỷ Nguyên Vũ Trụ
38
Năm | Sự kiện | Ý nghĩa
2008 | VINASAT-1 lên GEO | Vệ tinh thương mại đầu tiên
2019 | MicroDragon (50 kg) | 36 KS Việt Nam chế tạo tại Nhật
2021 | NanoDragon (3,8 kg) | Vệ tinh nano đầu tiên VN
2022 | LOTUSat-1 đặt hàng NEC | Radar giám sát thiên tai
2024+ | VinSpace thành lập | Công ty vũ trụ tư nhân đầu tiên
Chiến Lược Đến 2030
Tự chủ thiết kế, chế tạo vệ tinh quan sát
Xây dựng VNSC tại Hòa Lạc
Đào tạo 100+ kỹ sư vũ trụ/năm
Thu hút đầu tư tư nhân NewSpace
Quốc gia | Thành tựu
Ấn Độ | Chandrayaan-3 hạ cánh MT (2023), 75M USD
Nhật Bản | SLIM hạ cánh MT, Hayabusa2
Hàn Quốc | KSLV-II Nuri, Danuri quanh MT
UAE | Hope Probe quanh Sao Hỏa (2021)
Bài học Ấn Độ: chi phí thấp + kỹ sư giỏi + quyết tâm = đến Mặt Trăng. VN có tiềm năng tương tự.

## Slide 39
Kính James Webb — Cỗ Máy Thời Gian
39
So sánh | Hubble (1990) | JWST (2021)
Kính gương | 2,4 m | 6,5 m
Phổ | UV → Hồng ngoại gần | Hồng ngoại gần → xa
Vị trí | LEO (547 km) | L2 (1,5 triệu km)
Nhiệt độ | Môi trường | -233°C
Độ nhạy | Baseline | 1.000× nhạy hơn
Phát Hiện Chấn Động (2022–2025)
Thiên hà 290 triệu năm sau Big Bang
Nước + dimethyl sulfide trên K2-18b
Cát thủy tinh trong mây ngoại hành tinh
Hố đen siêu lớn sớm hơn dự kiến
Tìm Kiếm Sự Sống
O₂ — dấu hiệu quang hợp
CH₄ + O₂ — không tồn tại lâu nếu không có sự sống
H₂O — nền tảng sự sống
JWST nhìn đến 300 triệu năm sau Big Bang

## Slide 40
Từ Lửa Đến Các Vì Sao
Hành Trình Chưa Kết Thúc
1
Chi phí
1 USD vào NASA → 7–14 USD giá trị kinh tế
2
Thời gian
66 năm: Wright Brothers → đi bộ Mặt Trăng. 66 năm sau: chưa trở lại
3
Công nghệ
Điện thoại bạn mạnh hơn máy tính Apollo 100 triệu lần
4
Khoảng cách
Đã đến Mặt Trăng, nhưng sao gần nhất: 73.000 năm
5
Sự sống
Chỉ 1 hành tinh có sự sống phức tạp — hành tinh bạn đang đứng
"Chúng ta được tạo ra từ những mảnh vỡ của các ngôi sao đã chết. Vũ trụ đang tự khám phá chính mình thông qua chúng ta."
— Carl Sagan
40