## Slide 1
SEMINAR KHOA HỌC VŨ TRỤ
CÔNG NGHỆ TÊN LỬA
& TƯƠNG LAI DU HÀNH VŨ TRỤ
Từ nguyên lý cơ bản đến chinh phục Mặt Trăng và xa hơn
🚀 Động lực học
🌍 Thoát khỏi Trái Đất
🌕 Mặt Trăng
🛸 Tương lai
🚀

## Slide 2
NỘI DUNG SEMINAR
⚙️
01
Nguyên Lý Cơ Bản
Định luật Newton, lực đẩy, nhiên liệu tên lửa
📐
02
Phương Trình Tsiolkovsky
Phương trình tên lửa, delta-v, tỷ lệ khối lượng
🔥
03
Các Loại Động Cơ
Hóa học, ion, hạt nhân, và động cơ tương lai
🌍
04
Thoát Khỏi Trái Đất
Vận tốc vũ trụ, quỹ đạo, Hohmann transfer
🌕
05
Lên Mặt Trăng
Hành trình Apollo, LOR, hạ cánh và cất cánh
🛸
06
Công Nghệ Hiện Đại
SpaceX Starship, tái sử dụng, Artemis, tương lai

## Slide 3
01 NGUYÊN LÝ CƠ BẢN — ĐỊNH LUẬT NEWTON
F = ma | F = Δ(mv)/Δt | Lực Đẩy = V_khí × ṁ
⚖️ Định Luật 1
Quán Tính
Vật đứng yên sẽ đứng yên mãi. Để tên lửa bay, cần lực đẩy liên tục vượt qua quán tính và trọng lực.
📊 Định Luật 2
F = ma
Gia tốc tỉ lệ thuận với lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng. Tên lửa nhẹ hơn = gia tốc mạnh hơn với cùng lực đẩy.
🚀 Định Luật 3
Phản Lực
Đây là nền tảng của tên lửa! Khí đốt phụt ra phía sau → tên lửa đẩy về phía trước. Không cần không khí!

## Slide 4
02 PHƯƠNG TRÌNH TSIOLKOVSKY — "KINH THÁNH" CỦA TÊN LỬA
Δv = Isp × g₀ × ln(m₀ / mf)
Δv
Delta-v: Khả năng thay đổi vận tốc (m/s)
Isp
Xung lực riêng: Hiệu suất nhiên liệu (giây)
g₀
Gia tốc trọng trường Trái Đất: 9.81 m/s²
m₀/mf
Tỷ lệ khối lượng: Tổng / Khối lượng cuối
💡 Ý Nghĩa Quan Trọng
Để lên quỹ đạo cần Δv ≈ 9,400 m/s. Phần lớn khối lượng tên lửa là nhiên liệu! Falcon 9: 94% là nhiên liệu, 6% là tên lửa + hàng hóa. Đây là lý do tên lửa phải rất to.

## Slide 5
03 CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ TÊN LỬA
🔥
Hóa Học Lỏng
Isp: 300–450 s
Lực đẩy: Rất cao
Dùng nhiên liệu lỏng (LOX/LH2, LOX/RP-1). Phù hợp cất cánh, lên quỹ đạo. Ví dụ: Merlin, RS-25.
🧱
Hóa Học Rắn
Isp: 200–280 s
Lực đẩy: Rất cao
Đơn giản, lưu trữ tốt. Dùng làm booster (SRB của Space Shuttle, SLS). Không điều chỉnh được.
⚡
Ion / Điện
Isp: 3,000–10,000 s
Lực đẩy: Rất thấp
Hiệu suất cao nhưng lực đẩy nhỏ. Dùng cho tàu thăm dò xa (Dawn, Hayabusa). Dùng năng lượng điện.
☢️
Hạt Nhân Nhiệt
Isp: 800–1,000 s
Lực đẩy: Trung bình
Lò phản ứng hạt nhân nung khí hydro. Lý tưởng cho hành trình Sao Hỏa. Đang nghiên cứu (NERVA, DRACO).

## Slide 6
04 THOÁT KHỎI TRÁI ĐẤT — VẬN TỐC VŨ TRỤ & QUỸ ĐẠO
🛰️ Vận Tốc Vũ Trụ 1
7.9 km/s
Quỹ đạo thấp (LEO). Tốc độ tối thiểu để không rơi trở về. Đây là quỹ đạo của Trạm ISS.
🌕 Vận Tốc Vũ Trụ 2
11.2 km/s
Thoát khỏi Trái Đất hoàn toàn. Cần thiết để bay đến Mặt Trăng hoặc ra ngoài hệ Mặt Trời.
🌌 Vận Tốc Vũ Trụ 3
16.7 km/s
Thoát khỏi hệ Mặt Trời. Voyager 1 đã đạt tốc độ này nhờ trợ lực hấp dẫn (gravity assist).
🔄 Chuyển Quỹ Đạo Hohmann
Phương pháp tiết kiệm nhiên liệu nhất để chuyển từ quỹ đạo này sang quỹ đạo khác. Thực hiện 2 lần đốt động cơ: lần 1 tạo quỹ đạo chuyển tiếp hình elip, lần 2 để đi vào quỹ đạo đích. Dùng cho LEO → GEO và Trái Đất → Mặt Trăng.

## Slide 7
05 HÀNH TRÌNH LÊN MẶT TRĂNG — CHƯƠNG TRÌNH APOLLO
1
🚀 Phóng
T+0
Saturn V, lực đẩy 34,000 kN, cao 111m. 3 tầng đẩy riêng biệt.
2
🌍 LEO
T+12 phút
Đạt quỹ đạo thấp Trái Đất, kiểm tra hệ thống, chuẩn bị TLI.
3
⚡ TLI
T+3 giờ
Trans-Lunar Injection: đốt tầng S-IVB để thoát LEO về Mặt Trăng.
4
🌌 Hành Trình
3 ngày
Bay tự do 384,400 km. Hiệu chỉnh quỹ đạo nhỏ nếu cần.
5
🌕 LOI
T+75 giờ
Lunar Orbit Insertion: vào quỹ đạo Mặt Trăng. LM tách ra.
6
🦅 Hạ Cánh
T+76 giờ
LM hạ cánh, 2 phi hành gia thám hiểm, lấy mẫu đất đá.

## Slide 8
06 CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI & TƯƠNG LAI
🔄 CÁCH MẠNG TÁI SỬ DỤNG TÊN LỬA
❌ Truyền Thống (Dùng 1 lần)
• Chi phí: $10,000–50,000/kg lên quỹ đạo
• Saturn V: $1.4 tỷ/chuyến (tính lại theo USD 2023)
• Không thu hồi được bất kỳ thứ gì
✅ SpaceX Falcon 9 (Tái sử dụng)
• Chi phí: ~$2,700/kg lên LEO
• Booster đã bay 20+ lần
• Hạ cánh thẳng đứng, hoàn toàn tự động
🛸 DỰ ÁN TƯƠNG LAI
🚀
SpaceX Starship
Tên lửa lớn nhất lịch sử. 100 tấn lên quỹ đạo. Sao Hỏa 2030s.
🌕
Artemis / SLS
NASA đưa người trở lại Mặt Trăng. Cơ sở cho Gateway Station.
☢️
Động Cơ Hạt Nhân
DRACO (NASA/DARPA): bay Sao Hỏa trong 45 ngày thay vì 9 tháng.
✨
Sail Ánh Sáng
Breakthrough Starshot: Tiếp cận Alpha Centauri bằng laser + buồm.

## Slide 9
SO SÁNH CÁC TÊN LỬA NỔI BẬT
Tên Lửa
Quốc Gia
Payload LEO
Lực Đẩy
Đặc Điểm
Saturn V (1967)
🇺🇸 Mỹ
130,000 kg
34,000 kN
Mạnh nhất lịch sử, đưa người lên Mặt Trăng
Space Shuttle
🇺🇸 Mỹ
24,000 kg
30,000 kN
Tàu con thoi tái sử dụng, 135 sứ mệnh
Falcon 9 (2010)
🇺🇸 SpaceX
22,800 kg
7,600 kN
Booster tái sử dụng, thương mại hóa vũ trụ
Falcon Heavy
🇺🇸 SpaceX
63,800 kg
22,800 kN
3 booster Falcon 9, mạnh nhất đang hoạt động
Starship (2023)
🇺🇸 SpaceX
100,000 kg+
74,000 kN
Hoàn toàn tái sử dụng, mục tiêu Sao Hỏa
Long March 5
🇨🇳 TQ
25,000 kg
10,560 kN
Chủ lực Trung Quốc, dự án Hằng Nga
Ariane 6
🇪🇺 ESA
21,650 kg
14,600 kN
Châu Âu, phóng vệ tinh thương mại

## Slide 10
CON SỐ BẠN CẦN NHỚ
🚀
Delta-v lên LEO
9,400
m/s
Tốc độ cần thiết để vào quỹ đạo thấp
🌕
Khoảng cách Mặt Trăng
384,400
km
Ánh sáng mất 1.3 giây
⏱️
Bay đến Mặt Trăng
3 ngày
Với Apollo, tốc độ ~1.5 km/s
💰
Chi phí Falcon 9
$2,700
/kg
Giảm 10x so với thập kỷ trước
📏
Saturn V
111m
cao
Bằng tòa nhà 36 tầng
👨‍🚀
Đã đi bộ Mặt Trăng
12
người
Apollo 11–17, 1969–1972

## Slide 11
TẠI SAO CHÚNG TA KHÁM PHÁ VŨ TRỤ?
Vũ Trụ Đang Gọi
Và Chúng Ta Sẽ Trả Lời
1957
Sputnik — Con người lần đầu vào vũ trụ
1969
Apollo 11 — Bước chân đầu tiên trên Mặt Trăng
2021
Starship SN15 — Tái sử dụng hoàn toàn thành công
203X
Con người đặt chân lên Sao Hỏa — ?
"The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever."
— Konstantin Tsiolkovsky